# Приложение № 1 к Документации запроса предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по созданию единой светоцветовой среды центральной части г. Нарьян-Мар, этап 1. Выполнение светотехнического расчета, включая монтажную схему, и осуществление работ по обустройству архитектурно-художественного освещения на фасадах административных и социальных объектов г. Нарьян-Мар (городские доминанты)

- Объект закупки: Выполнение работ по созданию единой светоцветовой среды центральной части г. Нарьян-Мар, этап 1. Выполнение светотехнического расчета, включая монтажную схему, и осуществление работ по обустройству архитектурно-художественного освещения на фасадах административных и социальных объектов г. Нарьян-Мар (городские доминанты).

- Наименование выполняемых работ: Выполнение работ по созданию единой светоцветовой среды центральной части г. Нарьян-Мар, этап 1. Выполнение светотехнического расчета, включая монтажную схему, и осуществление работ по обустройству архитектурно-художественного освещения на фасадах административных и социальных объектов г. Нарьян-Мар (городские доминанты).

3. Источник финансирования: Собственные средства УНО ФСЭП НАО.

4. Краткие характеристики выполняемых работ:

Цель мероприятия: Разработка оптимальных, обоснованных, экономически целесообразных и эффективных функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений при обустройстве архитектурно-художественного освещения объектов.

Реализацию цели и основных задач проекта обеспечить путем разработки основных проектных решений на основе вариантной проработки, с учетом территориальных условий и нормативных требований.

Виды работ и материалы: В соответствии с Приложением 2 «Ведомость работ и материалов».

Место выполнения работ: г. Нарьян-Мар, согласно Приложению 1 «Адресный перечень».

Цели использования результатов работ: Существенное улучшение качества городской среды в темное время суток и в период полярной ночи за счёт формирования комфортного, эстетически привлекательного светового пространства города. Целью первого этапа работ является реализация ключевой части проекта – архитектурно-художественной подсветки наиболее значимых зданий центра города, являющихся памятниками истории и культуры, а также архитектурно – градостроительными доминантами.

5. Объем выполняемых работ:

Выполнение светотехнического расчета, включая монтажную схему, для зданий по адресам в соответствии с Приложением № 1, закупка, установка, подключение и пусконаладка осветительного оборудования в соответствии с Приложением № 2.

6. Сопутствующие работы, требования к выполнению:

Согласование эскиза и монтажной схемы, включая строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, разработка и установка программного обеспечения для реализации алгоритмов управления освещением, прокладка кабельных линий, монтаж шкафов управления и осветительных приборов в соответствии с представленным эскизом.

При проведении работ Подрядчик должен выполнять требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации и города Ненецкого АО, а также предписания надзорных органов.

7. Общие требования к работам, требования по объему гарантий качества и по сроку гарантий качества:

7.1.  Стадийность:

7.1.1. Выполнение светотехнического расчета и согласование эскиза и монтажной схемы.

7.1.2. Осуществление работ по обустройству архитектурно-художественного освещения на зданиях № 1, 5, 6, указанных в приложении 1 к техническому заданию.

7.1.3. Осуществление работ по обустройству архитектурно-художественного освещения на зданиях № 2, 3, 4, указанных в приложении 1 к техническому заданию.

7.2. Требования к монтажной схеме:

7.2.1. Состав монтажной схемы:

Предусмотреть координатную привязку всех инженерных сетей и сооружений в системе МСК-83.

## Разработку монтажной схемы осуществить в соответствии с требованиями, действующими на территории Российской Федерации нормами на выполнение инженерных изысканий, проектирования технических регламентов, ГОСТ, СНиП, ПУЭ, ПТЭ, ППБ и т.д.

## При разработке монтажной схемы и строительстве объекта необходимо руководствоваться Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

## Перечень разделов монтажной схемы согласовать с Заказчиком в письменном виде.

1.  Эскиз архитектурно-художественного освещения;

Пояснительная записка;

2.Предлагаемые вечерне-ночные виды освещаемых объектов;

3.Схемы расстановки осветительных приборов на фасадах зданий;

4.Планы прокладки питающих электрических сетей по зданию и территории (при необходимости);

5.Планы прокладки распределительных и групповых электрических сетей по зданию и территории (при необходимости);

6. Однолинейные расчетные схемы с указанием точек контроля;

7. Планы прокладки кабелей управления;

8.Структурные схемы управления (при необходимости);

9.Схемы подключений, соединений и таблицы сигналов (при необходимости);

10. Монтажные чертежи;

11. Ведомости объемов работ;

12.Ведомость оборудования, изделий и материалов;

13. Технические условия на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям; (выдаются заказчиком)

В объемах монтажной схемы предусмотреть мероприятия по организации дорожного движения в случаях проведения работ на проезжей части.

Монтажная схема разрабатывается отдельно для каждого здания из адресного перечня (приложение №1 к техническому заданию).

Отступления от технических решений, определенных в монтажной схеме, в том числе в части применяемых материалов и технологий производства работ - не допускается.

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил. Срок предоставления гарантии на объект в целом, включая выполненные работы, используемые материалы и оборудование, смонтированные на объекте, составляет 24 месяца с момента подписания Сторонами акта приема-передачи законченного строительством объекта

Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика                                        и препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет.

7.3. Согласования

Согласовать с собственниками зданий, Департаментом образования, культуры и спорта НАО и с Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО монтажную схему архитектурно-художественного освещения зданий. Прокладку наружных сетей согласовать с организациями, выдавшими технические условия.

8. Требования к качественным характеристикам работ, требования к функциональным характеристикам товаров, подлежащих использованию при выполнении работ.

Оборудование, изделия и материалы, применяемые при выполнении работ, должны соответствовать эскизу и монтажной схеме, государственным стандартам или техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество;

- работы должны быть выполнены качественно, с соблюдением всех принятых норм и правил в соответствии с законодательством РФ;

- все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности РФ;

- приобретаемые Подрядчиком для выполнения работ материалы (товар, оборудование, конструкции) должны быть новыми, не бывшими в использовании, не из ремонта, должны иметь соответствующие сертификаты соответствия;

- материалы и оборудование по своим характеристикам должны точно соответствовать техническим параметрам материалов и оборудования, предусмотренных Приложением 2;

- каждая единица товара (материал), являющаяся отдельно производимым товаром, должна быть представлена описанием с указанием производителя и полного наименования.

Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товаров, в том числе используемых для выполнения работ или оказания услуг, являющихся предметом закупки, а также максимальные и (или) минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться, определяющие соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям, установлены в Приложении № 2 к Техническому заданию.

Требования соответствия товара нормативно-технической документации указаны в Приложении № 2 к Техническому заданию.

9. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования).

Монтажную схему выполнить с учетом требований СП52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», ПУЭ, седьмое издание Правила устройства электроустановок;

СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с нормативными документами:

•	СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства»;

•	МГСН 2.06-99 «Естественное, искусственное и совмещенное освещение»;

•	СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

•	СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

•	РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»;

•	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ, приказ Минтруда России от 24.07.2013 г. № 328н.), «Указания по эксплуатации электроустановок наружного освещения городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов»;

•	«Правила проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве» (Постановление Правительства Москвы от 19.05.2015 г. №299-ПП);

•	«Правила устройства электроустановок» ПУЭ, издания 6;7;

•	«Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 г.№ 533)», а так же требования к монтажу отдельных видов оборудования согласно технической документации;

•	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП);

•	РД 34.45.51.300-97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования».

Подрядчик должен обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Подрядчик обязан иметь лицензии и сертификаты на подлежащие лицензированию и сертификации виды работ, их наличие подтверждается документально. Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства Российской Федерации.

Все работы должны отвечать нормам и стандартам РФ, предъявляемым к таким работам (Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП, СанПиН, ПУЭ, ПТТП, ППБ, Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», НПБ, технические регламенты и т.п.);

10. Требования к качеству

Все работы должны отвечать нормам и стандартам РФ, предъявляемым к таким работам (Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП, СанПиН, ПУЭ, ПТТП, ППБ, Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», НПБ, технические регламенты и т.п.);

Производственный контроль качества должен включать входной, операционный и приемочный контроль в соответствии с указаниями СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

Используемые Подрядчиком материалы должны соответствовать требованиям ГОСТа, ТУ (ст.745, 751, 754 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ), подтверждаться соответствующими сертификатами соответствия, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, материалы должны быть новыми, ранее не используемыми.

Требования к силовому электрооборудованию и электрическому освещению:

- выполнить в соответствии с Техническим заданием и монтажной схемой.

- применяемое электрооборудование, электротехнические изделия и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов или технических условий, утвержденных в установленном порядке.

Конструкция, исполнение, способ установки, класс и характеристики применяемого электрооборудования и материалов, а также кабелей и проводов должны соответствовать параметрам сети, режимам работы, условиям окружающей среды, требованиям соответствующих глав ПУЭ, Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и другим нормативным документам.

11. Условия выполнения работ:

Подрядчик должен во время выполнения работ обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды на объекте в соответствии с действующим законодательством, обеспечивать Заказчику и представителям организации, осуществляющей строительный контроль на объекте возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ. По требованию Заказчика предоставлять общий журнал работ, сертификаты соответствия (декларации о соответствии) при использовании материалов и оборудования, подлежащих сертификации (декларации). Вести входной контроль материалов и оборудования, с ведением и заполнением «Журнала входного контроля.»

По окончании работ (этапа работ) предоставить заказчику полный комплект исполнительной документации: акты на скрытые работы, исполнительные схемы, документы о качестве и др.

Исполнительную документацию предоставить в трех экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на цифровом носителе, с приложением описи документов.

Также руководствоваться:

- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Приказом Минэкономразвития РФ от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (вместе с Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221);

- Приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».

Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Ненецкого автономного округа расположено за полярным кругом в I Г дорожно-климатической зоне с суровыми климатическими условиями. Климат района континентальный, с коротким летом, с частой повторяемостью холодных и сильных ветров, со значительным увлажнением, с преобладанием летних осадков над зимними. Наблюдаются большие колебания температуры в течение года. Абсолютный минимум –48(С, абсолютный максимум +33(С.

Доставка материалов доступна в летний период во время открытия навигации с начала июня по ноябрь речным либо морским транспортом и в зимний период по зимнику с начала января по начало апреля автотранспортом. Также доступно круглогодичное авиасообщение. Железнодорожное сообщение Ненецком автономном округе отсутствует.

12. Требования к безопасности

Безопасность выполнения работ должна соответствовать требованиям СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться «Правилами ПБ в РФ». Безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в действующих нормативных документах. Использовать только инвентарные леса и подмости согласно ГОСТ 24258-88 «Средства подмащивания. Общие технические условия».

13. Сроки выполнения работ:

В течение 90 календарных дней с даты заключения контракта.

Заместитель директора

УНО «Фонд СЭП НАО»                    __________                   Решетко В.А.

СОГЛАСОВАНИЕ:

И.о. директора

КУ НАО «ЦСЗ»                                  ___________                 Качанов А.А.

Приложение № 1

к техническому заданию

Адресный перечень зданий

для проектирования и устройства архитектурного освещения

| № п/п | Наименование объекта |
| --- | --- |
| 1 | Здание Администрации города Нарьян-Мара, ул. Ленина, 12 |
| 2 | Богоявленский собор (включая здания церкви, колокольни и деревянный крест), ул. Ленина, 7 |
| 3 | Здание Администрации Ненецкого автономного округа, ул. Смидовича, 20 |
| 4 | Здание почты, ул. Смидовича, 25 |
| 5 | Здание Ненецкого краеведческого музея, ул. Победы, 5 |
| 6 | Здание Ненецкой центральной библиотеки, ул. Победы, 8 |

Заместитель директора

УНО «Фонд СЭП НАО»                    __________                   Решетко В.А.

СОГЛАСОВАНИЕ:

И.о. директора

КУ НАО «ЦСЗ»                                  ___________                 Качанов А.А.

Приложение №-2

к Техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ

Объект: Здание Администрации города Нарьян-Мара, ул. Ленина, 12

Ведомость материалов

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провода и кабели |  |  |
| 1.1 | Кабель с медными однопроволочными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката с пониженным показателем горючести сечением ВВГнг(А)-ХЛ: |  |  |
| 1.2 | - 3 х 2,5 | м | 168 |
| 1.3 | - 3 х 4,0 | м | 30 |
| 1.4 | - 3 х 6,0 | м | 30 |
| 2 | Электроустановочные изделия |  |  |
| 2.1 | Распаечная коробка прямоугольная для наружной установки, климатическ 85х85х60, пластиковые со степенью защиты IP66, климатического исполнения ХЛ | шт | 30 |
| 3 | Материалы |  |  |
| 3.1 | Трубы электротехнические жесткие и аксессуары к ним: |  |  |
| 3.2 | Труба ПВХ жесткая атмосферостойкая, диаметром 20мм. | м | 228 |
| 3.3 | Муфта гибкая труба-труба,IP65, д.20мм | шт | 16 |
| 3.4 | Муфта труба-труба,IP67, д.20мм | шт | 76 |
| 3.5 | Муфта труба-коробка,IP67, д.20мм | шт | 72 |
| 3.6 | Держатель двухкомпонентный, д.20мм | шт | 228 |
| 3.7 | Козырек для защиты щита наружного освещения от наледи и сосулек. 850х423мм | шт | 1 |

Ведомость светильников

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. | Ед.изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светотехническое оборудование |  |  |
| 1.1 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания и крепежом, мощностью 114 Вт | шт | 23 |
| 1.2 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания и крепежом, мощностью 10 Вт | шт | 12 |
| 1.3 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания и крепежом, мощностью 114 Вт | шт | 4 |

|  | Ведомость щитового оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Корпус шкафа без двери 550х460х260мм ВхШхГ(Размер2) Материал - Пластик | 1 |
| 2 | Дверь глухая для шкафа (Размер2) | 1 |
| 3 | Плата монтажная стальная для шкафа (Размер2) | 1 |
| 4 | Набор для настенного монтажа для шкафа | 1 |
| 5 | Устройство компенсации давления IP 66 | 1 |
| 6 | Обогреватель с клеммной колодкой P=50W 110-230V | 1 |
| 7 | Термостат NC диапазон температур 0-60 градусов | 1 |
| 8 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной |  |
| 9 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной | 2 |
| 10 | Авт.диф.тока C10 30мА тип АС | 3 |
| 11 | Светильник светодиодный 4 Вт. | 1 |
| 12 | Розетка на DIN-рейку с заземлением контактов | 1 |
| 13 | Лампа инд.зел.115-250В пер.т. | 1 |
| 14 | Счетчик электроэнергии однофазный многотарифный, 5(60), кл.точ. 1.0, Щ, ЖКИ, оптопорт, GSM | 1 |
| 15 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной | 1 |
| 16 | Модульный контактор (20А AC1) 220 В АС | 1 |
| 17 | Выкл.кноп.подсвет.з. | 1 |
| 18 | Ограничитель перенапряжения | 1 |
| 19 | Реле освещ.астроном. | 1 |
| 20 | Провод, маркировка, короба, наконечники, профиль. | 1 |

| Ведомость объёмов работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 3 | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Светильник со светодиодными лампами, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах | 100 шт. | 0,39 |  |  |  |  |  |
| 3 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания и крепежом, мощностью 114 Вт | шт | 23 |  |  |  |  |  |
| 4 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания и крепежом, мощностью 10 Вт | шт | 12 |  |  |  |  |  |
| 5 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания и крепежом, мощностью 114 Вт | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 2,28 |  |  |  |  |  |
| 7 | Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 20 мм | 10 м | 23,256 |  |  |  |  |  |
| 8 | Муфта соединительная "труба-труба" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 20 мм, класс защиты IP65 | шт. | 92 |  |  |  |  |  |
| 9 | Муфта соединительная "труба-коробка" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 20 мм, класс защиты IP65 | шт. | 72 |  |  |  |  |  |
| 10 | Держатель с защелкой для труб диаметром 20 мм | шт. | 228 |  |  |  |  |  |
| 11 | Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 12 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 2,28 |  |  |  |  |  |
| 13 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-ХЛ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,17136 |  |  |  |  |  |
| 14 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-ХЛ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0,0306 |  |  |  |  |  |
| 15 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением маркиВВГнг(А)-ХЛ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,0306 |  |  |  |  |  |
| 16 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (зарядный кабель в светильник на 1 шт. - 1 п.м.) | 100 м | 0,39 |  |  |  |  |  |
| 17 | Кабель гибкий с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки КГВВнг, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,03978 |  |  |  |  |  |
| 18 | Устройство: козырьков (защитный козырек над щитом ЩНО) | 1 м2 горизонтальной проекции | 0,36 |  |  |  |  |  |
| 19 | Козырек для защиты щита наружного освещения от наледи и сосулек. 850х423мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | Щит наружного освещения | шт | 1 |  |  |  |  |  |

Объект: Богоявленский собор (включая здания церкви, колокольни и деревянный крест), ул. Ленина, 7

Ведомость материалов

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провода и кабели |  |  |
| 1.1 | Кабель с медными однопроволочными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката с пониженным показателем горючести сечением ВВГнг(А)-ХЛ: |  |  |
| 1.2 | - 3 х 2,5 | м | 765 |
| 1.3 | - 3 х 4,0 | м | 235 |
| 1.4 | - 3 х 6,0 | м | 15 |
| 2 | Электроустановочные изделия |  |  |
| 2.1 | Распаечная коробка прямоугольная для наружной установки, климатическ 85х85х60, пластиковые со степенью защиты IP66, климатического исполнения ХЛ | шт | 142 |
| 3 | Материалы |  |  |
| 3.1 | Труба ПВХ жесткая атмосферостойкая, диаметром 20мм |  |  |
| 3.2 | - Ø нар. 20, | м | 1 016 |
| 3.3 | Муфта гибкая труба-труба, IP65, д.20мм | шт | 392 |
| 3.4 | Муфта труба-труба, IP67, д.20мм | шт | 3 047 |
| 3.5 | Муфта труба-коробка, IP67, М25х1.5, д.20мм | шт | 426 |
| 3.6 | Держатель двухкомпонентный, д.20мм | шт | 3 047 |
| 3.7 | Труба двухстенная ПВХ наруж. Диам. 75мм | м | 70 |
| 3.8 | Труба двухстенная ПВХ наруж. Диам. 50мм | м | 117 |
| 3.9 | Труба стальная 32х3,2мм | м | 2 |
| 3.10 | Оцинкованный лист 2х1000х2000 | шт | 1 |
| 3.11 | Козырек для защиты щита наружного освещения от наледи и сосулек. 850х423мм | шт | 1 |

Ведомость Светильников

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светотехническое оборудование |  |  |
| 1.1 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания, мощностью 5 Вт | шт | 8 |
| 1.2 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания, мощностью 12 Вт | шт | 24 |
| 1.3 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания и крепежом, мощностью 8 Вт (48В) | шт | 20 |
| 1.4 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания, мощностью 40 Вт | шт | 52 |
| 1.5 | Светильник со светодиодным излучателем 114Вт 8684лм | шт | 16 |
| 1.6 | Светильник со светодиодным излучателем 40Вт 3223лм | шт | 4 |
| 1.7 | Светильник со светодиодным излучателем 114Вт 9474лм | шт | 9 |
| 1.8 | Светильник со светодиодным излучателем 40Вт 2894лм | шт | 9 |
| 1.9 | Светильник со светодиодным излучателем 114Вт 8882лм | шт | 4 |
| 1.10 | Блок питания для светодиодных светильников 700В мощностью 320 Вт | шт | 2 |

|  | Ведомость щитового оборудования |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Корпус шкафа без двери 700х590х260мм ВхШхГ(Размер4) Материал - Пластик | 1 |
| 2 | Дверь глухая для шкафа (Размер4) | 1 |
| 3 | Плата монтажная стальная для шкафа (Размер4) | 1 |
| 4 | Набор для настенного монтажа для шкафа | 1 |
| 5 | Устройство компенсации давления IP 66 | 1 |
| 6 | Обогреватель с клеммной колодкой P=100W 110-230V | 1 |
| 7 | Термостат NC диапазон температур 0-60 градусов | 1 |
| 8 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной | 2 |
| 9 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной | 1 |
| 10 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной | 1 |
| 11 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной | 1 |
| 12 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной | 1 |
| 13 | Авт.диф.тока 30мА тип АС | 10 |
| 14 | Авт.диф.тока 30мА тип АС | 3 |
| 15 | Розетка на DIN-рейку с заземлением контактов | 1 |
| 16 | Светильник светодиодный 4 Вт. | 1 |
| 17 | Лампа инд.зел.115-250В пер.т | 1 |
| 18 | Счетчик электроэнергии однофазный многотарифный, 5(60), кл.точ. 1.0, Щ, ЖКИ, оптопорт, GSM | 1 |
| 19 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной | 1 |
| 20 | Модульный контактор (40А AC1) катушка 220В АС/DC | 1 |
| 21 | Модульный контактор (20А AC1) 220 В АС | 1 |
| 22 | Выкл.кноп.подсвет.з. | 1 |
| 23 | Ограничитель перенапряжения | 1 |
| 24 | Реле освещ.астроном. | 1 |
| 25 | Провод, маркировка, короба, наконечники, профиль. | 1 |

| Ведомость объёмов работ |
| --- |
| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Строительные работы |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,748 |
| 2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,6732 |
| 3 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 0,748 |
| Раздел 2. Монтажные работы |
| 4 | Демонтаж. Светильник с ртутными лампами лампами, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах | 100 шт. | 0,55 |
| 5 | Светильник со светодиодными лампами, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах | 100 шт. | 1,46 |
| 6 | Светильник со светодиодным излучателем 8,5Вт 841лм | шт. | 20 |
| 7 | Светильник со светодиодным излучателем 114Вт 8684лм | шт. | 16 |
| 8 | Светильник со светодиодным излучателем 40Вт 3223лм | шт. | 4 |
| 9 | Светильник со светодиодным излучателем 40Вт 2960лм | шт. | 52 |
| 10 | Светильник со светодиодным излучателем 12Вт 947лм | шт. | 24 |
| 11 | Светильник со светодиодным излучателем 114Вт 9474лм | шт. | 9 |
| 12 | Светильник со светодиодным излучателем 40Вт 2894лм | шт. | 9 |
| 13 | Светильник со светодиодным излучателем 114Вт 8882лм | шт. | 4 |
| 14 | Светильник со светодиодным излучателем 5,5Вт 377лм | шт. | 8 |
| 15 | Прокладка опозновательной ленты в траншее | 1 км кабеля | 0,187 |
| 16 | Лента сигнальная «Электро» с логотипом «Осторожно кабель» ЛСЭ-300 (100 мх300 мм) | шт. | 1,87 |
| 17 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 10,16 |
| 18 | Трубы ПВХ жесткие атмосферостойкие, диаметром 20мм | 10 м | 103,632 |
| 19 | Муфта соединительная "труба-труба" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 20 мм, класс защиты IP65 | шт. | 3439 |
| 20 | Муфта соединительная "труба-коробка" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 20 мм, класс защиты IP65 | шт. | 426 |
| 21 | Держатель с защелкой для труб диаметром 20 мм | шт. | 3047 |
| 22 | Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм | шт. | 142 |
| 23 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм | 100 м | 1,17 |
| 24 | Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, диаметром 50 мм | 10 м | 11,934 |
| 25 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 63 мм (75 мм) | 100 м | 0,7 |
| 26 | Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, диаметром 50 мм (75 мм) | 10 м | 7,14 |
| 27 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 10,15 |
| 28 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-ХЛ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,7803 |
| 29 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-ХЛ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0,2397 |
| 30 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-ХЛ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,0153 |
| 31 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (зарядный кабель в светильник на 1 шт. - 1 п.м.) | 100 м | 1,46 |
| 32 | Кабель гибкий с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки КГВВнг, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,14892 |
| 33 | Устройство: козырьков | 1 м2 горизонтальной проекции | 0,36 |
| 34 | Козырек для защиты щита наружного освещения от наледи и сосулек. 850х423мм | шт | 1 |
| 35 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 |
| 36 | Щит наружного освещения | шт | 1 |

Объект: Здание Администрации Ненецкого автономного округа,

ул. Смидовича, 20

Ведомость материалов

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. | Ед. Изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провода и кабели |  |  |
| 1.1 | Кабель с медными однопроволочными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката с пониженным показателем горючести сечением ВВГнг(А)-ХЛ: |  |  |
| 1.2 | - 3 х 2,5 | м | 780 |
| 1.3 | - 3 х 6,0 | м | 10 |
| 2 | Электроустановочные изделия |  |  |
| 2.1 | Распаечная коробка прямоугольная для наружной установки, климатическ 85х85х60, пластиковые со степенью защиты IP66, климатического исполнения ХЛ | шт | 139 |
| 3 | Материалы |  |  |
| 3.1 | Труба ПВХ жесткая атмосферостойкая, диаметром 20мм |  |  |
| 3.2 | - Ø нар. 20, внутр. 18,3 | м | 790 |
| 3.3 | Муфта гибкая труба-труба, IP65, д.20мм | шт | 626 |
| 3.4 | Муфта труба-труба, IP67, д.20мм | шт | 263 |
| 3.5 | Муфта труба-коробка, IP67, М25х1.5, д.20мм | шт | 417 |
| 3.6 | Держатель двухкомпонентный, д.20мм | шт | 790 |

Ведомость светильников

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. | Ед. Изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светотехническое оборудование |  |  |
| 1.1 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания, мощностью 18 Вт | шт | 6 |
| 1.2 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания, мощностью 12 Вт | шт | 21 |
| 1.3 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания, мощностью 40 Вт | шт | 3 |
| 1.4 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания и крепежом, мощностью 8 Вт (48В) | шт | 8 |
| 1.5 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания, мощностью 114 Вт | шт | 4 |
| 1.6 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания, мощностью 40 Вт | шт | 20 |
| 1.7 | Светильник светодиодный , мощностью 6 Вт | шт | 4 |
| 1.8 | Светильник для установки в квадраты , мощностью 6 Вт | шт | 84 |
| 1.9 | Блок питания для светодиодных светильников 700В мощностью 320 Вт | шт | 2 |
|  | Ведомость щитового оборудования |  |  |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Корпус шкафа без двери 700х590х260мм ВхШхГ(Размер4) Материал - Пластик | 1 |
| 2 | Дверь глухая для шкафа (Размер4) | 1 |
| 3 | Плата монтажная стальная для шкафа (Размер4) | 1 |
| 4 | Набор для настенного монтажа для шкафа | 1 |
| 5 | Устройство компенсации давления IP 66 | 1 |
| 6 | Обогреватель с клеммной колодкой P=100W 110-230V | 1 |
| 7 | Термостат NC диапазон температур 0-60 градусов | 1 |
| 8 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной | 5 |
| 9 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной | 2 |
| 10 | Авт.диф.тока C6 30мА тип АС | 3 |
| 11 | Розетка на DIN-рейку с заземлением контактов | 1 |
| 12 | Светильник светодиодный 4 Вт. | 1 |
| 13 | Лампа инд.зел.115-250В пер.т. | 1 |
| 14 | Счетчик электроэнергии однофазный многотарифный, 5(60), кл.точ. 1.0, Щ, ЖКИ, оптопорт, GSM | 1 |
| 15 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной | 1 |
| 16 | Модульный контактор (20А AC1) 220 В АС | 1 |
| 17 | Выкл.кноп.подсвет.з. | 1 |
| 18 | Ограничитель перенапряжения | 1 |
| 19 | Реле освещ.астроном. | 1 |
| 20 | Провод, маркировка, короба, наконечники, профиль. | 1 |

| Ведомость объёмов работ |
| --- |
| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Монтажные работы |
| 1 | Светильник со светодиодными лампами, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах | 100 шт. | 1,5 |
| 2 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания и крепежом, мощностью 8 Вт (48В) | шт | 8 |
| 3 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания, мощностью 114 Вт | шт | 4 |
| 4 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания, мощностью 40 Вт | шт | 20 |
| 5 | Светильник светодиодный , мощностью 6 Вт | шт | 4 |
| 6 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания, мощностью 12 Вт | шт | 21 |
| 7 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания, мощностью 18 Вт | шт | 6 |
| 8 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания, мощностью 40 Вт | шт | 3 |
| 9 | Светильник для установки в квадраты , мощностью 6 Вт | шт | 84 |
| 10 | Блок питания для светодиодных светильников 700В мощностью 320 Вт | шт | 2 |
| 11 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 20 мм | 100 м | 7,9 |
| 12 | Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром 20 мм | 10 м | 80,58 |
| 13 | Муфта соединительная "труба-труба" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 20 мм, класс защиты IP65 | шт. | 889 |
| 14 | Муфта соединительная "труба-коробка" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 20 мм, класс защиты IP65 | шт. | 417 |
| 15 | Держатель с защелкой для труб диаметром 20 мм | шт. | 790 |
| 16 | Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм | шт. | 139 |
| 17 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 7,9 |
| 18 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-ХЛ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,7956 |
| 19 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-ХЛ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,0102 |
| 20 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (зарядный кабель в светильник на 1 шт. - 1 п.м.) | 100 м | 1,5 |
| 21 | Кабель гибкий с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки КГВВнг, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,153 |
| 22 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 |
| 23 | Щит наружного освещения | шт | 1 |

Объект: Здание почты, ул. Смидовича, 25

Ведомость материалов

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. | Ед. Изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провода и кабели |  |  |
| 1.1 | Кабель с медными однопроволочными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката с пониженным показателем горючести сечением ВВГнг(А)-ХЛ: |  |  |
| 1.2 | - 2 х 4,0 | м | 250 |
| 1.3 | - 3 х 2,5 | м | 150 |
| 1.4 | - 3 х 4,0 | м | 240 |
| 1.5 | - 3 х 6,0 | м | 50 |
| 2 | Электроустановочные изделия |  |  |
| 2.1 | Распаечная коробка 81х81х51 для наружной установки, пластиковая со степенью защиты IP66, климатического исполнения ХЛ | шт | 92 |
| 3 | Материалы |  |  |
| 3.1 | Трубы электротехнические жесткие и аксессуары к ним: |  |  |
| 3.2 | Труба ПВХ жесткая атмосферостойкая, диаметром 20мм. | м | 690 |
| 3.3 | Муфта труба-труба, IP67,д.20мм | шт | 100 |
| 3.4 | Переходник труба-коробка, IP65, д.20мм | шт | 322 |
| 3.5 | Муфта гибкая труба-труба,IP65, д.20мм | шт | 387 |
| 3.6 | Держатель двухкомпонентный, д.20мм | шт | 690 |
| 3.7 | Труба стальная бесшовная х/д 25х3мм | м | 1 |
| 3.8 | Пена монтажная огнестойкая однокомпонентная | шт | 1 |
| 3.9 | Козырек для защиты щита наружного освещения от наледи и сосулек. 850х423мм | шт | 1 |

Ведомость светильников

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. | Ед. Изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светотехническое оборудование |  |  |
| 1.1 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания и крепежом, мощностью 6 Вт. | шт | 42 |
| 1.2 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания, мощностью 18 Вт | шт | 31 |
| 1.3 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания, мощностью 5 Вт | шт | 10 |
| 1.4 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания, мощностью 40 Вт | шт | 20 |
| 1.5 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания, мощностью 36 Вт | шт | 8 |
| 1.6 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания, мощностью 12 Вт | шт | 1 |
| 1.7 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания, мощностью 40 Вт | шт | 2 |
| 1.8 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания и крепежом, мощностью 16 Вт | шт | 3 |
| 1.9 | Блок питания для светодиодных светильников 24В мощностью 150 Вт | шт | 3 |

Ведомость щитового оборудования

|  | ЩНО (Здание почты) |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Корпус шкафа без двери 550х460х260мм ВхШхГ(Размер2) Материал - Пластик | 1 |
| 2 | Дверь глухая для шкафа (Размер2) | 1 |
| 3 | Плата монтажная стальная для шкафа (Размер2) | 1 |
| 4 | Набор для настенного монтажа для шкафа | 1 |
| 5 | Устройство компенсации давления IP 66 | 1 |
| 6 | Обогреватель с клеммной колодкой P=50W 110-230V | 1 |
| 7 | Термостат NC диапазон температур 0-60 градусов | 1 |
| 8 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной | 2 |
| 9 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной | 2 |
|  | Автомат.выкл-ль 1-полюсной | 1 |
| 10 | Авт.диф.тока 30мА тип АС | 2 |
| 11 | Светильник светодиодный 4 Вт. | 1 |
| 12 | Лампа инд.зел.115-250В пер.т. | 1 |
| 13 | Розетка на DIN-рейку с заземлением контактов | 1 |
| 14 | Счетчик электроэнергии однофазный многотарифный, 5(60), кл.точ. 1.0, Щ, ЖКИ, оптопорт, GSM | 1 |
| 15 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной | 1 |
| 16 | Модульный контактор (20А AC1) 220 В АС | 1 |
| 17 | Выкл.кноп.подсвет.з. | 1 |
| 18 | Ограничитель перенапряжения | 1 |
| 19 | Реле освещ.астроном. | 1 |
| 20 | Провод, маркировка, короба, наконечники, профиль. | 1 |
|  | ЩБП (Здание почты) |  |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Корпус шкафа без двери 550х460х260мм ВхШхГ(Размер2) Материал - Пластик | 1 |
| 2 | Дверь глухая для шкафа (Размер2) | 1 |
| 3 | Плата монтажная стальная для шкафа (Размер2) | 1 |
| 4 | Набор для настенного монтажа для шкафа | 1 |
| 5 | Устройство компенсации давления IP 66 | 1 |
| 6 | Обогреватель с клеммной колодкой P=50W 110-230V | 1 |
| 7 | Термостат NC диапазон температур 0-60 градусов | 1 |
| 8 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной | 2 |
| 9 | Авт.диф.тока 30мА тип АС | 1 |
| 10 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной | 1 |
| 11 | Провод, маркировка, короба, наконечники, профиль. | 1 |

| Ведомость объёмов работ |
| --- |
| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Монтажные работы |
| 1 | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 3 | 1 шт. | 1 |
| 2 | Светильник со светодиодными лампами, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах | 100 шт. | 1,17 |
| 3 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания, мощностью 6 Вт. | шт | 40 |
| 4 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания, мощностью 18 Вт | шт | 31 |
| 5 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания, мощностью 5 Вт | шт | 10 |
| 6 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания, мощностью 40 Вт | шт | 20 |
| 7 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания, мощностью 36 Вт | шт | 8 |
| 8 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания, мощностью 12 Вт | шт | 1 |
| 9 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания, мощностью 40 Вт | шт | 2 |
| 10 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания и крепежом, мощностью 16 Вт | шт | 3 |
| 11 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания, мощностью 6 Вт | шт | 2 |
| 12 | Блок питания для светодиодных светильников 48В мощностью 480 Вт | шт | 3 |
| 13 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 6,9 |
| 14 | Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 20 мм | 10 м | 70,38 |
| 15 | Муфта соединительная "труба-труба" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 20 мм, класс защиты IP65 | шт. | 487 |
| 16 | Муфта соединительная "труба-коробка" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 20 мм, класс защиты IP65 | шт. | 322 |
| 17 | Держатель с защелкой для труб диаметром 20 мм | шт. | 690 |
| 18 | Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм | шт. | 92 |
| 19 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 6,9 |
| 20 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-ХЛ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,153 |
| 21 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-ХЛ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0,2448 |
| 22 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-ХЛ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,051 |
| 23 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-ХЛ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0,255 |
| 24 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 1,17 |
| 25 | Кабель гибкий с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки КГВВнг, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,11934 |
| 26 | Устройство: козырьков | 1 м2 горизонтальной проекции | 0,36 |
| 27 | Козырек для защиты щита наружного освещения от наледи и сосулек. 850х423мм | шт | 1 |
| 28 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 2 |
| 29 | Щит наружного освещения | шт | 1 |
| 30 | Щит блока питания ЩБП | шт | 1 |

Объект: Здание Ненецкого краеведческого музея, ул. Победы, 5

Ведомость материалов

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. | Ед. Изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провода и кабели |  |  |
| 1.1 | Кабель с медными однопроволочными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката с пониженным показателем горючести сечением ВВГнг(А)-ХЛ: |  |  |
| 1.2 | - 2 х 4,0 | м | 500 |
| 1.3 | - 3 х 2,5 | м | 120 |
| 1.4 | - 3 х 6,0 | м | 50 |
| 2 | Электроустановочные изделия |  |  |
| 2.1 | Распаечная коробка 81х81х51 для наружной установки, пластиковая со степенью защиты IP66, климатического исполнения ХЛ | шт | 157 |
| 2.2 | Ввод кабельный PG 13,5 | шт | 550 |
| 3 | Материалы |  |  |
| 3.1 | Труба гофрированная из ПНД с зондом, стойкая к ультрафиалету, климатического исполнения ХЛ, диаметром 20мм, внутр.14,1мм | м | 670 |
| 3.2 | Держатель с защелкой 20 | шт | 670 |
| 3.3 | Труба стальная бесшовная х/д 25х3мм | м | 1 |
| 3.4 | Пена монтажная огнестойкая однокомпонентная | шт | 1 |
| 3.5 | Козырек для защиты щита наружного освещения от наледи и сосулек. 850х423мм | шт | 1 |

Ведомость светильников

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. | Ед. Изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светотехническое оборудование |  |  |
| 1.1 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания и крепежом, мощностью 40 Вт | шт | 2 |
| 1.2 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания и крепежом, мощностью 8 Вт (48В) | шт | 126 |
| 1.3 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания и крепежом, мощностью 6 Вт | шт | 14 |
| 1.4 | Блок питания для светодиодных светильников 48В мощностью 480 Вт | шт | 3 |

|  | Ведомость щитового оборудования ЩНО (Здание краеведческого музея) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Корпус шкафа без двери 550х460х260мм ВхШхГ(Размер2) Материал - Пластик | 1 |
| 2 | Дверь глухая для шкафа (Размер2) | 1 |
| 3 | Плата монтажная стальная для шкафа (Размер2) | 1 |
| 4 | Набор для настенного монтажа для шкафа | 1 |
| 5 | Устройство компенсации давления IP 66 | 1 |
| 6 | Обогреватель с клеммной колодкой P=50W 110-230V | 1 |
| 7 | Термостат NC диапазон температур 0-60 градусов | 1 |
| 8 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной | 1 |
| 9 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной | 2 |
| 10 | Авт.диф.тока C10 30мА тип АС | 3 |
| 11 | Светильник светодиодный 4 Вт. | 1 |
| 12 | Лампа инд.зел.115-250В пер.т. | 1 |
| 13 | Розетка на DIN-рейку с заземлением контактов | 1 |
| 14 | Счетчик электроэнергии однофазный многотарифный, 5(60), кл.точ. 1.0, Щ, ЖКИ, оптопорт, GSM | 1 |
| 15 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной | 1 |
| 16 | Модульный контактор (20А AC1) 220 В АС | 1 |
| 17 | Выкл.кноп.подсвет.з. | 1 |
| 18 | Ограничитель перенапряжения | 1 |
| 19 | Реле освещ.астроном. | 1 |
| 20 | Провод, маркировка, короба, наконечники, профиль. | 1 |

| Ведомость объёмов работ |
| --- |
| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Монтажные работы |
| 1 | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 3 | 1 шт. | 1 |
| 2 | Светильник со светодиодными лампами, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах | 100 шт. | 1,42 |
| 3 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания и крепежом, мощностью 8 Вт (48В) | шт | 126 |
| 4 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания и крепежом, мощностью 6 Вт | шт | 14 |
| 5 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания, мощностью 40 Вт | шт | 2 |
| 6 | Блок питания для светодиодных светильников 48В мощностью 480 Вт | шт | 3 |
| 7 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 6,7 |
| 8 | Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром 20 мм | 10 м | 68,34 |
| 9 | Держатель с защелкой для труб диаметром 20 мм | шт. | 670 |
| 10 | Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм | шт. | 157 |
| 11 | Ввод кабельный для уплотнения кабелей в местах вводов, марка ВК-12 У3, диаметр прохода 12 мм | шт. | 550 |
| 12 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 6,7 |
| 13 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-ХЛ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,1224 |
| 14 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-ХЛ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0,51 |
| 15 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-ХЛ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,051 |
| 16 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (зарядный кабель в светильник на 1 шт. - 1 п.м.) | 100 м | 1,42 |
| 17 | Кабель гибкий с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки КГВВнг, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,14484 |
| 18 | Устройство: козырьков | 1 м2 горизонтальной проекции | 0,36 |
| 19 | Козырек для защиты щита наружного освещения от наледи и сосулек. 850х423мм | шт | 1 |
| 20 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 |
| 21 | Щит наружного освещения | шт | 1 |

Объект: Здание Ненецкой центральной библиотеки, ул. Победы, 8

Ведомость материалов

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провода и кабели |  |  |
| 1.1 | Кабель с медными однопроволочными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката с пониженным показателем горючести сечением ВВГнг(А)-ХЛ: |  |  |
| 1.2 | - 2 х 4,0 | м | 325 |
| 1.3 | - 3 х 2,5 | м | 115 |
| 1.4 | - 3 х 6,0 | м | 50 |
| 2 | Электроустановочные изделия |  |  |
| 2.1 | Распаечная коробка 81х81х51 для наружной установки, пластиковая со степенью защиты IP66, климатического исполнения ХЛ | шт | 95 |
| 2.2 | Ввод кабельный PG 13,5 | шт | 333 |
| 3 | Материалы |  |  |
| 3.1 | Труба гофрированная из ПНД с зондом, стойкая к ультрафиалету, климатического исполнения ХЛ, диаметром 20мм, внутр.14,1мм | м | 490 |
| 3.2 | Держатель с защелкой 20 | шт | 490 |
| 3.3 | Труба стальная бесшовная х/д 25х3мм | м | 1 |
| 3.4 | Пена монтажная огнестойкая однокомпонентная | шт | 1 |
| 3.5 | Козырек для защиты щита наружного освещения от наледи и сосулек. 850х423мм | шт | 1 |

Ведомость светильников

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светотехническое оборудование |  |  |
| 1.1 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания, мощностью 6 Вт. | шт | 13 |
| 1.2 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания и крепежом, мощностью 36 Вт | шт | 6 |
| 1.3 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания и крепежом, мощностью 8 Вт (48В) | шт | 93 |
| 1.4 | Блок питания для светодиодных светильников 48В мощностью 480 Вт | шт | 3 |

|  | Ведомость щитового оборудования ЩНО (Здание центральной библиотеки) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Корпус шкафа без двери 550х460х260мм ВхШхГ(Размер2) Материал - Пластик | 1 |
| 2 | Дверь глухая для шкафа (Размер2) | 1 |
| 3 | Плата монтажная стальная для шкафа (Размер2) | 1 |
| 4 | Набор для настенного монтажа для шкафа | 1 |
| 5 | Устройство компенсации давления IP 66 | 1 |
| 6 | Обогреватель с клеммной колодкой P=50W 110-230V | 1 |
| 7 | Термостат NC диапазон температур 0-60 градусов | 1 |
| 8 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной | 1 |
| 9 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной | 2 |
| 10 | Авт.диф.тока C10 30мА тип АС | 3 |
| 11 | Светильник светодиодный 4 Вт. | 1 |
| 12 | Лампа инд.зел.115-250В пер.т. | 1 |
| 13 | Розетка на DIN-рейку с заземлением контактов | 1 |
| 14 | Счетчик электроэнергии однофазный многотарифный, 5(60), кл.точ. 1.0, Щ, ЖКИ, оптопорт, GSM | 1 |
| 15 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной | 1 |
| 16 | Модульный контактор (20А AC1) 220 В АС | 1 |
| 17 | Выкл.кноп.подсвет.з. | 1 |
| 18 | Ограничитель перенапряжения | 1 |
| 19 | Реле освещ.астроном. | 1 |
| 20 | Провод, маркировка, короба, наконечники, профиль. | 1 |
| Ведомость объёмов работ |
| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Раздел 1. Монтажные работы |
| --- |
| 1 | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 3 | 1 шт. | 1 |
| 2 | Светильник со светодиодными лампами, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах | 100 шт. | 1,12 |
| 3 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания и крепежом, мощностью 8 Вт (48В) | шт | 93 |
| 4 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания и крепежом, мощностью 6 Вт | шт | 13 |
| 5 | Светильник светодиодный в комплекте с блоком питания и крепежом, мощностью 36 Вт | шт | 6 |
| 6 | Блок питания для светодиодных светильников 48В мощностью 480 Вт | шт | 3 |
| 7 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 4,9 |
| 8 | Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром 20 мм | 10 м | 49,98 |
| 9 | Держатель с защелкой для труб диаметром 20 мм | шт. | 490 |
| 10 | Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм | шт. | 95 |
| 11 | Ввод кабельный для уплотнения кабелей в местах вводов, марка ВК-12 У3, диаметр прохода 12 мм | шт. | 333 |
| 12 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 4,9 |
| 13 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-ХЛ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,1173 |
| 14 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-ХЛ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0,3315 |
| 15 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-ХЛ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,051 |
| 16 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (зарядный кабель в светильник на 1 шт. - 1 п.м.) | 100 м | 1,12 |
| 17 | Кабель гибкий с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки КГВВнг, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,11424 |
| 18 | Устройство: козырьков | 1 м2 гориз-ой проекции | 0,36 |
| 19 | Козырек для защиты щита наружного освещения от наледи и сосулек. 850х423мм | шт | 1 |
| 20 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 |
| 21 | Щит наружного освещения | шт | 1 |

Заместитель директора

УНО «Фонд СЭП НАО»                   __________                   Решетко В.А.

СОГЛАСОВАНИЕ:

И. О. директора

КУ НАО «ЦСЗ»                                 ___________                 Качанов А.А.